## Slide 1: INDOOR POSITIONING SYSTEM
Công nghệ sử dụng: Bluetooth
Kiến trúc sử dụng: Receive Signal Strength Indicator (RSSI)
Công thức:
R: RSSI thiết bị cần đo
n: hệ số suy hao
d: khoảng cách giữ thiết bị đo và phát
R1m: RSSI tại điểm 1m.
=> Nếu ta đo được R, ta có thể suy ngược lại d (với n và R1m đã biết)

## Slide 2: INDOOR POSITIONING SYSTEM
Hệ thống: 4 thiết bị phát (Beacon), 3 thiết bị thu (Tag, Pathloss, Gateway)
Tìm được khoảng cách từ điểm thu đến 4 điểm phát => thành lập được hệ phương trình => tìm được vị trí của thiết bị thu nếu biết vị trí 4 thiết bị phát

## Slide 3: INDOOR POSITIONING SYSTEM
Beacon: Dear E9 Minew – Thiết bị phát sóng Bluetooth Low Energy (BLE) –vị trí cố định

## Slide 4: INDOOR POSITIONING SYSTEM
TAG: ESP32 ESPRESSIF – Thiết bị thu sóng Bluetooth – Vị trí bất kì (cần tìm vị trí chính xác)

## Slide 5: INDOOR POSITIONING SYSTEM
GATEWAY: ESP32 ESPRESSIF – Thiết bị thu sóng Bluetooth – vị trí cố định. Dùng để IMPROVE RSSI
PATHLOSS: ESP32 ESPRESSIF – Thiết bị thu sóng Bluetooth – vị trí cố định. Dùng để IMPROVE PATHLOSS EXPONENT

## Slide 6: INDOOR POSITIONING SYSTEM
Mô hình hệ thống

## Slide 7: KALMAN PARAMETERS
So sánh các thông số trong bộ lọc KALMAN để chọn ra bộ thông số tối ưu. Dùng cho các thử nghiệm sau này
3 bộ thông số được chọn:[P K Q R]
Áp dụng cho RSSI thu được từ các thiết bị => giảm nhiễu.

## Slide 8: KALMAN PARAMETERS
Màu đỏ giao động nhiều. Màu xanh cây ít dao động hơn. Màu xanh dương mượt nhưng mất đi tính chất của RSSI thu được.
=> Chọn bộ thông số màu xanh

## Slide 9: IMPROVE RSSI
Thiết bị: Gateway
RSSI đo được từ Gateway sẽ được tính mean.
RSSI Tag sẽ được improve theo công thức:
- Áp dụng Kalman Filter

## Slide 10: IMPROVE RSSI
=> RSSI Tag và Pathloss có cùng bản chất với nhau => cơ sở để xây dựng Improve Pathloss Exponent

## Slide 11: DAY AND NIGHT
So sánh kết quả RSSI RAW và KALMAN thu được giữa ban ngày và ban đêm để có đánh giá tổng quan về yếu tố ảnh hưởng đến RSSI.

## Slide 12: DAY AND NIGHT
Dữ liệu thô

## Slide 13: DAY AND NIGHT
Dữ liệu RSSI thu được khi áp dụng vào RTLS
- Ban đêm phổ trải đều, ít biến động.
- Ban ngày phổ không đều, biến động nhiều

## Slide 14: IMPROVE PATHLOSS EXPONENT
Tham số suy hao bất định tùy theo môi trường.
Xác định đúng tham số suy hao sẽ làm tăng độ chính xác khoảng cách tìm được.

## Slide 15: IMPROVE PATHLOSS EXPONENT
Như đã giới thiệu:
Nếu ta đo được , tham số và đã biết => Tìm được
Nếu ta đo được R, tham số tìm được, đã biết => Tìm được
Với Thiết bị Pathloss có vị trí cố định. Ta tìm được Dynamic Pathloss Exponent phụ thuộc vào
Thay ngược vào phương trình của Thiết bị Tag. Vậy ta tính được khoảng cách cần tìm.

## Slide 16: IMPROVE PATHLOSS EXPONENT
So sánh kết quả sử dụng Dynamic và Static Pathloss Exponent TAG59

## Slide 17: IMPROVE PATHLOSS EXPONENT
So sánh kết quả sử dụng Dynamic và Static Pathloss Exponent TAG93

## Slide 18: IMPROVE PATHLOSS EXPONENT
So sánh kết quả sử dụng Dynamic và Static Pathloss Exponent TAGC2

## Slide 19: IMPROVE PATHLOSS EXPONENT
So sánh kết quả sử dụng Dynamic và Static Pathloss Exponent TAGC0

## Slide 20: IMPROVE PATHLOSS EXPONENT
Dynamic Pathloss Exponent biến động theo thời gian

## Slide 21: IMPROVE PATHLOSS EXPONENT
Ở Tag 93, rõ ràng Dynamic Pathloss Exponent cho kết quả đêm 3 đêm trước và 2 ngày cuối tuần gần như nhau. Static Pathloss Exponent thì không.
1 Tag + 4 Beacon = 1*4 Static Pathloss Exponent.
=> m Tag + n Beacon = m*n Static Pathloss Exponent
=> Sử dụng Dynamic Pathloss Exponent

## Slide 22: ANTENNA
So sánh khác nhau của PCB Antenna, IPEX Antenna ESP và IPEX Antenna STM32WB

## Slide 23: ANTENNA
ESP32 dùng IPEX bắt sóng mạnh nhất. STM32WB PCB yếu nhất và nhiễu nhất.
=> Chọn ESP32 dùng IPEX ANTENNA

## Slide 24: 2020.04.20: Tương Quan Góc&RSSI
4 lần đo đều cho kết quả khác nhau do thời gian (môi trường) khác nhau.
=> Xác định biểu đồ dùng 36 thiết bị ở 36 góc cùng 1 thời điểm

## Slide 25: PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
Sử dụng thuật toán AI: Trí tuệ bầy đàn.
Hạn chế sai số từ hệ phương trình khoảng cách.
Tốn nhiều thời gian thực hiện giải thuật
Kết hợp biểu đồ ANGLE vs RSSI để tối ưu sai số

## Slide 26: Sai số vị trí khi sử dụng Particle Swarm Optimization
PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
Sai số luôn <3m. Đạt yêu cầu đề ra.
Sai số hầu như rơi vào khoảng 0.5-1.5m. Thuật toán hoạt động tốt.

## Slide 27: 2020.04.24: Antenna Compare
So sánh sự khác nhau giữ các IPEX ANTENNA để chọn loại antenna phù hợp cho hệ thống

## Slide 28: 2020.04.24: Antenna Compare
Raw Data

## Slide 29: 2020.04.24: Antenna Compare
Kalman Data

## Slide 30: 2020.04.24: Antenna Compare
Antenna ngắn đọc yếu nhất, antenna dài đọc mạnh nhất.
Antenna dài có phổ nhỏ hơn => ổn định hơn
Khi áp dụng Kalman, Antenna dài thích hợp cho việc tăng độ ổn định.
Antenna dài nặng và lớn, khó lắp đặt.
=> sử dụng antenna trung bình hoặc antenna dài nếu có phương pháp lắp đặt hợp lý